## Slide 1
CS팀
주요문제 발생현황 보고 – 포천교통 [2024.11.28]
업 체 명 | 포천교통 [포천] |  | 
담 당 자 | 방창석(유전상사) | 연락처 | 02-2212-5120
제 품 명 | GB200L | Lot No | 2022.11.11
설치수량 | 2 EA | 발생수량 | 1 EA
설치일자 | 2022년 12월 | 점검일자 | 2024. 11. 28
사용용도 | 현대 CNG 버스 | 점 검 자 | CS팀 임준우
발생내역 | -. 시동시 파열 발생 |  | 
피해내역 | -. 배터리 파열로 배터리룸내 황산 비산 오염 |  | 
점검결과 | -. 8.13V(1.11V~2.14V) -. 1.345~1.350 -. 24개월 사용중 파열 |  | 
판정내용 | -. 과충전 또는 고열환경에 따른 액고갈로 극판 성장하여 파열로 추정됨 -. 액고갈에 따른 극판 부식 다소 심함 |  | 
요구사항 | -. 배터리 2EA 교체(차량대리점팀 유전상사 제품 제공) |  | 
조치사항 | -. 원만한 사건 종결과 고객만족을 위해 배터리 교체 2 EA 및 판촉물 (안전고글 등) 제공함 |  | 
진행사항 | -. 배터리 교체로 추후 이의 제기하지 않기로 함 |  | 

## Slide 2
현장점검결과 PL 위험성 의견
소비자성향 | 사건수준의견 | 종합의견 | 
유동적 | 당해물건 | A-2 | 종결
1. 포천교통
※PL 위험성 의견 분류표