## Slide 1
CS팀
주요문제 발생현황 보고 – 부천버스 [2025.07.09]
업 체 명 | 부천버스 [부천] |  | 
담 당 자 | 방창석(유전상사) | 연락처 | 02-2212-5120
제 품 명 | GB200L | Lot No | 2022.05.23
설치수량 | 2 EA | 발생수량 | 1 EA
설치일자 | 2022년 8월 | 점검일자 | 2025. 07. 08
사용용도 | 현대 CNG 버스 | 점 검 자 | CS팀 임준우
발생내역 | -. 시동시 파열 발생 |  | 
피해내역 | -. 배터리 파열로 배터리룸내 황산 비산 오염 -. 차량 세척작업 및 운행 불가에 따른 영업적 손해 발생 |  | 
점검결과 | -. 11.21V(1.43~2.10V), 9CCA -. 비중 1.289~1.315으로 다소 고비중 -. 35개월 사용중 파열 |  | 
판정내용 | -. 3년정도 사용한 제품으로 수명 종료됨 -. 수명 종료 및 액고갈 → 극판 부식 → 내부쇼트에 따른 파열 |  | 
요구사항 | -. 배터리 2EA 교체(차량대리점팀 유전상사 제품 제공) 및 배터리룸 세척, 차량운행 불가능에 따른 영업적 손해배상 청구 |  | 
조치사항 | -. 원만한 사건 종결과 고객만족, 영업망 유지를 위해 대리점 자체적으로 배터리 4EA 무상 교체 진행함. |  | 
진행사항 | -. 배터리 교체로 추후 이의 제기하지 않기로 함 |  | 

## Slide 2
현장점검결과 PL 위험성 의견
소비자성향 | 사건수준의견 | 종합의견 | 
유동적 | 당해물건 | A-2 | 종결
1. 부천버스
※PL 위험성 의견 분류표