## Slide 1
1. 광주렌탈 VOC 청취 결과보고
1. 장소 : 광주광역시 서구
2. 인터뷰 일시 : ’23.05.10일
3. 인터뷰 대상 : 김민상 대표, 관리부장
4.참석자 : 품질경영실 CS팀 박성철 책임, 품질경영팀 배규한 책임, 차량대리점팀 서부사업소 박종욱 사원
5.인터뷰 내용 요약
구분 | 인터뷰 내용 | 비고
광주 렌탈 | 1.장비 80여대 운용중이며 약 10여대에 세방 L-6240 적용 중 , 기타-NBA 배터리 적용 2.장비 운용 중 단자 녹음 현상이 타사제품 대비 높으나. Dual 단자 출시는 긍정적 평가 3.세방제품 사용결과 정제수 보충주기가 기존 제품대비 개선된 것으로 판단 됨. 4.기대수명은 약 3년이며 현재 세방제품 2년째 정상 사용 중. -.NBA 배터리 약 3년 사용 5.무보수 배터리로 교체 계획은 없으며, 리듐인산철 배터리에 대해 관심이 있음 6.자체 방전Test를 통해 배터리 상태 확인실시 -.L-6240 초기제품 75A 방전 Test 시 약 110분으로 양호 | 광주

## Slide 2
2. 기린렌탈 VOC 청취 결과보고
1. 장소 : 전라남도 함평군 월야면
2. 인터뷰 일시 : ’23.05.10일
3. 인터뷰 대상 : 송재현 차장
4.참석자 : 품질경영실 CS팀 박성철 책임, 품질경영팀 배규한 책임, 차량대리점팀 서부사업소 박종욱 사원
5.인터뷰 내용 요약
구분 | 인터뷰 내용 | 비고
기린 렌탈 | 1.장비 220여대 보유중이며 현재 약 110여대 가동 중 2.Trojan 배터리 사용하였으나 ’21년 이후 세방제품 사용 중 3.장비 운용 중 단자 풀림현상 발생이 잦으며 재 조임 반복 시 단자 녹음 현상이 발생 됨 -.Dual 단자 출시는 긍정적 평가하나 단자 녹음 현상에 대한 개선 요구 4.무보수 기대수명 4~5년이나 1년 사용결과 기대수명에 미달될 것으로 예상 됨 5.기대수명은 약 2년 이상이며, Longest 품질에 대해 만족하고 있으나, Trojan 배터리 대비 정제수 보액 주기가 짧음에 따라 개선 요구 -.장기 렌탈장비 1~2개월 이내 방문점검을 통한 정제수 보충이 이뤄지고 있으며, 단기 렌탈 장비는 입고 후 점검, 관리 진행 중 | 전남 함평

## Slide 3
3. 김제스파힐스CC VOC 청취 결과보고
1. 장소 : 전라북도 김제시
2. 인터뷰 일시 : ’23.05.11일
3. 인터뷰 대상 : 이성용 차장
4.참석자 : 품질경영실 CS팀 박성철 책임, 품질경영팀 배규한 책임
5.인터뷰 내용 요약
구분 | 인터뷰 내용 | 비고
김제 스파힐스CC | 1.카트 70대, 60대/120팀/일(Max.)으로 카트 부하율 200％ 운용 중 2.기존 Delta-Q 충전기 Algorithm 변경 후 (3번 → 1번) 정제수 보충 주기가 연장되고 악취 미발생으로 만족도가 높음 →정제수 보충주기 : 동절기 2개월이상, 하절기 1개월 주기 점검 관리 중 3.10여년 전 제품보다 품질이 매우 향상 됨. – 3배 향상 체감 4.기대수명은 3년이나 안정적 운용을 위해 2.5년 사용 후 배터리 교체 진행 중 5.US 8V 160Ah 배터리 약 2.5년 사용으로 수명은 만족하나 용량이 낮음에 따라 안정적인 운용을 위해 Longest 제품 사용 6.정제수 보충 시 단자 재조임을 실시함에 따라 운용 중 단자 녹음 현상은 발생되지 않으나, 풀림현상은 미비하게 발생됨에 따라 개선요구 됨 7.신차 구입시 Li 배터리 장착 계획은 있으나 현재 운용중인 카트에 대해 Li 배터리 대체 계획은 없음. – 가격,품질,수명 만족 | 전북 김제

## Slide 4
4. 태양렌탈 VOC 청취 결과보고
1. 장소 : 전라북도 김제시
2. 인터뷰 일시 : ’23.05.11일
3. 인터뷰 대상 : 곽은식 차장
4.참석자 : 품질경영실 CS팀 박성철 책임, 품질경영팀 배규한 책임
5.인터뷰 내용 요약
구분 | 인터뷰 내용 | 비고
태양렌탈 | 1.부하율이 높은 괘도차량 80대 운용 중. 2.기대수명은 부하율이 높은 장비임에 따라 1.5~2년이며 , 배터리 상태에 따라 교체 진행 중 3.품질수준은 Trojan>US>세방 수준이나 가격,구입편의등으로 세방제품 사용 4.정제수 보충주기가 세방제품이 가장 짧음에 따라 개선요구되며, 5.장비 운용 중 단자풀림현상이 Trojan,US 제품대비 가장 심하게 발생 됨에 따라 개선 요구 6.무보수 배터리만 장착가능한 일부 장비에 무보수 배터리 적용중이며 수명은 1.5~2년 사용 함 -.가격은 높은편이나 유지보수 편의성이 높음에 따라 적용 중. [무보수 배터리 19~20만원) 7.무보수 배터리 外 Longest 제품만 사용 중이며, 무보수 제품 출시 검토 요청 8.Longest Dual단자 제품 출시에 대해서는 긍정적인 반응 임 | 전북 김제