## Slide 1
화순CC 배터리 점검결과
2020年 09月 02日
세방전지㈜ CS팀

## Slide 2
1. 화순 CC 배터리 점검결과
화순CC 배터리 점검결과
구분 | 형명 | Lot | 장착일자 | 전압(V) | 비중(25℃) | 비고
#47 | L-12165 | CA9I28E/9J03A1 | ‘19.11.20 | 13.00~13.06 | 1.263~1.309 | #2-6 : 1.205/25℃ 비중편차발생 모니터링 예정
#49 | L-12165 | CA9I28E/9J03A1 | ‘19.11.12 | 12.80~12.84 | 1.273~1.294 | 
#55 | L-12165 | CA0C20E/0C24A1 | ‘20.04.15 | 12.88~12.90 | 1.302~1.312 | 약 5개월 경과 시 전해액량 감소 7셀 액량부족
#50 | L-12165 | CA0C20E/0C24A1 | ‘20.04.24 | 12.80~12.82 | 1.231~1.266 | 8/25 정제수 보충 후 운행량 감소
#73 | L-12165 | CA0C20E/0C24A1 | ‘20.07.03 | 12.93~12.95 | 1.300~1.306 | 
#11 | J150(TROJAN) | - | ‘18.10.11 | 12.99~13.09 | 1.256~1.325 | #2-1 : 1.138/25℃ 저비중
#77 | J150(TROJAN) | - | ‘19.04.03 | 13.14~13.23 | 1.253~1.339 | 
#48 | J150(TROJAN) | - | ‘19.04.06 | 12.94~13.02 | 1.251~1.314 | 
1)’19.11월~’20.07월 장착제품 확인결과 배터리 상태 양호하며, 카트운용 상태 또한 양호한 것으로 확인 되었으며,
2)단 #47번 카트 #2-6번 저비중 제품에 대해서는 모니터링 필요한 것으로 판단 됨.
3)#55번 : ‘20.04월 배터리 장착 후 약 5개월 도달 시 전해약량 감소로 부분 액부족 및 고비중현상 발생됨.(즉시 정제수 보충권유)
4)타사제품 확인결과 약 23개월 도달상태 저비중 1셀 발생되었으며 카트 운행상태 양호한 것으로 확인 됨.

## Slide 3
2. 화순 CC 배터리 점검자료
화순CC 배터리 점검결과
2-1) #47(L-12165) – 충전완료 후 대기상태
2-2) #49(L-12165) – 충전완료 후 대기상태
2-3) #55(L-12165) – 충전완료 후 대기상태
#2-6번 저비중발생 : 모니터링 예정
‘20.04월 장착, 약 5개월 도달 시 액량감소
-.즉시 정제수보충, 사용권유

## Slide 4
2. 화순 CC 배터리 점검자료
화순CC 배터리 점검결과
2-4) #50(L-12165) – 충전완료 후 대기상태
2-5) #73(L-12165) – 충전완료 후 대기상태
2-6) #11(J150-TROJAN) – 충전완료 후 대기상태
‘8/25 정제수 보충 후 운행량 감소로 비중 Drop된 것으로
확인 됨.

## Slide 5
화순CC 배터리 점검결과
2-7) #77(J150-TROJAN) – 충전완료 후 대기상태
2-8) #48(J150-TROJAN) – 충전완료 후 대기상태