## Slide 1
구분 | Mode | 일자 | 시간 |  | 소요시간 | Ah | 전압(V) |  | 전류(A) |  | 비고
 |  |  |  |  |  |  | Min | Max | Min | Max | 
 |  |  | 시작 | 종료 |  |  |  |  |  |  | 
1 | DIS | 12/31 | 19:05:00 | 00:49:00 | 5:44:00 | -13.4 | 12.32 | 12.69 | -3.7 | 0.1 | 
2 | DIS | 1/1 | 12:31:40 | 12:35:00 | 0:03:20 | -0.9 | 12.07 | 12.73 | -45.9 | 0.5 | 
3 | CHA | 1/1 | 13:12:50 | 14:26:40 | 1:13:00 | 2.7 | 12.92 | 13.75 | 0 | 4.9 | 
4 | DIS | 1/1 | 14:26:50 | 14:28:20 | 0:01:30 | -0.3 | 12.67 | 13.37 | -26.8 | -1.5 | 
5 | CHA | 1/1 | 14:28:30 | 15:40:20 | 1:11:50 | 1.18 | 12.66 | 13.43 | -8.1 | -2.7 | 
6 | DIS | 1/1 | 15:44:00 | 20:15:50 | 4:31:50 | -11.4 | 12.43 | 13.16 | -7.5 | 0 | 
7 | CHA | 1/1 | 20:16:00 | 22:02:50 | 1:46:50 | 15.1 | 13.00 | 14.4 | 0 | 20.7 | 발전기가동
8 | DIS | 1/1~1/2 | 22:03:00 | 10:15:30 | 12:12:30 | -24.7 | 12.51 | 13.49 | -6 | -0.6 | 
9 | CHA | 1/2 | 10:17:40 | 16:13:20 | 5:55:40 | 7.55 | 12.50 | 13.31 | -4.4 | 4.4 | 
10 | CHA | 1/3 | 08:32:00 | 16:29:00 | 7:57:00 | 13.8 | 12.95 | 13.73 | 0.3 | 3.3 | 
11 | CHA | 1/4 | 08:48:50 | 13:34:50 | 4:46:00 | 9.4 | 13.21 | 14.4 | 0.4 | 2.9 | 중간차단
구분 | 횟수 | Ah | 전압(V) |  | 전류(A) |  | 비고
 |  |  | Min | Max | Min | Max | 
CHA | 6 | 49.73 | 12.50 | 14.4 | 0 | 20.7(발전기) | 태양광충전 Max 4.9A
DIS | 5 | 50.7 | 12.07 | 13.49 | -45.9 | -0.6 | 
목포 카라반 RP250 충방전패턴 확인자료 [’20.12.31~’21.01.04]
1. ’20.12.29일 RP250 Test 제품 장착
2. 캠핑기간 : ‘20.12.31~’21.01.02
※ 2번 : 방전전류 -45.9A 진행 중 배터리 전압 12.07V 까지 Drop 됨에 따라 고객불만 발생. (타제품 Test 필요)
※ 캠핑 후 카라반 대기 중 태양광 충전은 지속 진행중이며, 레코더 장착상태로서 자료 추가 확인 예정.